The present version returns the very same result as the Bohren-Huffman algorithm (output below).

SPHERE SCATTERING PROGRAM

     REFMED = 1.0000 REFRE = 0.155000E+01 REFIM = 0.000000E+00
     SPHERE RADIUS = 0.525 WAVELENGTH = 0.6328
     SIZE PARAMETER = 5.213

 Now running BHMIE subroutine

  ANGLE S11 POL S33 S34 SANITY=1

   0.00 0.100000E+01 -0.000000E+00 0.100000E+01 0.000000E+00 0.100000E+01
   9.00 0.785390E+00 -0.459822E-02 0.999400E+00 0.343261E-01 0.100000E+01
  18.00 0.356897E+00 -0.458542E-01 0.986021E+00 0.160184E+00 0.100000E+01
  27.00 0.766119E-01 -0.364745E+00 0.843603E+00 0.394076E+00 0.100000E+01
  36.00 0.355355E-01 -0.534997E+00 0.686967E+00 -0.491787E+00 0.100000E+01
  45.00 0.701844E-01 0.959956E-02 0.959825E+00 -0.280435E+00 0.100000E+01
  54.00 0.574313E-01 0.477926E-01 0.985371E+00 0.163584E+00 0.100000E+01
  63.00 0.219659E-01 -0.440604E+00 0.648043E+00 0.621215E+00 0.100000E+01
  72.00 0.125959E-01 -0.831996E+00 0.203255E+00 -0.516208E+00 0.100000E+01
  81.00 0.173750E-01 0.341670E-01 0.795354E+00 -0.605182E+00 0.100000E+01
  90.00 0.124601E-01 0.230462E+00 0.937497E+00 0.260742E+00 0.100000E+01
  99.00 0.679092E-02 -0.713472E+00 -0.717382E-02 0.700647E+00 0.100000E+01
 108.00 0.954238E-02 -0.756255E+00 -0.394747E-01 -0.653085E+00 0.100000E+01
 117.00 0.863418E-02 -0.281216E+00 0.536250E+00 -0.795835E+00 0.100000E+01
 126.00 0.227421E-02 -0.239613E+00 0.967601E+00 0.795788E-01 0.100000E+01
 135.00 0.543997E-02 -0.850803E+00 0.187531E+00 -0.490883E+00 0.100000E+01
 144.00 0.160243E-01 -0.706334E+00 0.495255E+00 -0.505782E+00 0.100000E+01
 153.00 0.188852E-01 -0.891081E+00 0.453277E+00 -0.226817E-01 0.100000E+01
 162.00 0.195254E-01 -0.783319E+00 -0.391613E+00 0.482752E+00 0.100000E+01
 171.00 0.301676E-01 -0.196194E+00 -0.962069E+00 0.189555E+00 0.100000E+01
 180.00 0.383189E-01 -0.000000E+00 -0.100000E+01 0.000000E+00 0.100000E+01

        S1 (RE + IM i) S2 (RE + IM i)

  0.2109631729E+02 + 0.8577000618E+01 i 0.2109631729E+02 + 0.8577000618E+01 i
  0.1849551010E+02 + 0.7960020065E+01 i 0.1829530334E+02 + 0.8629804611E+01 i
  0.1177416420E+02 + 0.6162429333E+01 i 0.1113294888E+02 + 0.8344974518E+01 i
  0.3641208172E+01 + 0.3461478710E+01 i 0.2688124657E+01 + 0.6855552197E+01 i
 -0.2878633022E+01 + 0.5321665406E+00 i -0.3689898968E+01 + 0.3830632448E+01 i
 -0.5831515312E+01 +-0.1655860424E+01 i -0.6003960133E+01 + 0.4558442533E-01 i
 -0.5083310604E+01 +-0.2316992998E+01 i -0.4418742180E+01 +-0.2972577095E+01 i
 -0.2103116035E+01 +-0.1396253824E+01 i -0.8858388662E+00 +-0.3953050613E+01 i
  0.1006474733E+01 + 0.2906772196E+00 i 0.2110781670E+01 +-0.2740813971E+01 i
  0.2641477346E+01 + 0.1530192971E+01 i 0.2926948786E+01 +-0.3689254820E+00 i
  0.2381869316E+01 + 0.1509301543E+01 i 0.1494932294E+01 + 0.1654677987E+01 i
  0.9385741949E+00 + 0.3580535352E+00 i -0.8990479708E+00 + 0.2286132336E+01 i
 -0.4904520214E+00 +-0.9827088118E+00 i -0.2553621531E+01 + 0.1473258138E+01 i
 -0.1006866932E+01 +-0.1484867573E+01 i -0.2395213604E+01 + 0.7010817062E-02 i
 -0.4813791513E+00 +-0.8155444264E+00 i -0.5272094011E+00 +-0.1088169217E+01 i
  0.5082364678E+00 + 0.4032632411E+00 i 0.1965626597E+01 +-0.1165306807E+01 i
  0.1153254747E+01 + 0.1053814292E+01 i 0.3759900570E+01 +-0.2090420127E+00 i
  0.9661277533E+00 + 0.3652063906E+00 i 0.4096690178E+01 + 0.1318652749E+01 i
  0.6905040890E-01 +-0.1479659438E+01 i 0.3171802044E+01 + 0.2828073025E+01 i
 -0.9288502932E+00 +-0.3422453880E+01 i 0.1918824434E+01 + 0.3877263308E+01 i
 -0.1356818080E+01 +-0.4246407986E+01 i 0.1356818080E+01 + 0.4246407986E+01 i